Hinweise zur

Ausschreibung von Lieferung, Montage, Wartung und Instandhaltung technischer Einrichtungen zur bodengebundenen Fassadenbegrünung und deren Pflege

___________________________________________________________________

Definition

Als „bodengebundene“ (auch „klassische“ oder „traditionelle“) Fassadenbegrünung wird ein i.d.R. teilflächiger Fassadenbewuchs durch oberirdische Teile meist ausdauernder Pflanzen bezeichnet. Deren Pflanzung – und damit ihre Wurzelbildung – erfolgt punktuell im Erdreich vor der Fassade. Sie kann auch in Pflanzgefäßen vorgenommen werden, die dazu auf Balkonen, Loggien, Terrassen oder Brüstungen etc. aufgestellt  werden oder Bestandteil des Bauwerks sind. Die Bewässerung von Pflanzgefäßen ist zu gewährleisten.

Ausgehend von der Pflanzstelle erobern sich die Pflanzen dynamisch ihre Fläche am Bauwerk (flächendynamische Begrünung). Die dazu verwendeten Pflanzen klettern mit oder ohne Hilfskonstruktionen. Für eine bodengebundene Fassadenbegrünung ist keine flächig wirkende Versorgungsanlage erforderlich.

Vorwort

Zwischen den technischen Komponenten bodengebundener Fassadenbegrünung und neueren Lösungen zur wandgebundenen (flächenstatischen) Fassadenbe-grünung mit vergleichsweise kleinwüchsigen, i.d.R. nicht kletternden Pflanzen bestehen prinzipielle Unterschiede, die einer Vereinheitlichung von Systembe-schreibungen entgegen stehen. Z.B. müssen die Kletterhilfen und Stützeinrichtungen für den bodengebundenen Fassadenbewuchs aufgrund sehr unterschiedlicher Wüchsigkeiten der geeigneten Pflanzen einer größeren Spanne statischer Anforderungen genügen als  jeweiligen die Unterkonstruktionen bepflanzter Wände.

Die üblichen Befestigungstechniken beider Verfahren zur Fassadenbegrünung sind nicht austauschbar. Einerseits sind eventuell eher lichte Strukturen zu befestigen, die Trieben Halt geben, bzw. Äste oder Zweige stützen können. Andererseits müssen belastbare Elemente, die eine dichte, bewurzelbare Fläche bilden, vor dem Tragwerk angebracht werden.

Entsprechend der aktuellen Ausführungspraxis „klassischer“ Fassadenbegrünung umfassen die folgenden Vorschläge zur Leistungsbeschreibung auch solche für Pflanzgefäße gemäß der oben vorangestellten Definition.

Fassadenbegrünungen aus Gefäßen erfordern wandbefestigte (aufgehangene) Pflanzgefäße mit aufwändigerer Ver- und Entsorgung. Solche Begrünungskompo-nenten sind dem Teil „wandgebundene Begrünungen“ zugeordnet.

Als vorausgesetzt gelten

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), insbesondere

    - VOB A § 9 zur ordnungsgemäßen, der Preisbildung dienenden Leistungsbeschreibung, und

    - VOB C ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

- DIN EN 13306 Instandhaltung – Begriffe der Instandhaltung

- DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten

- DIN 18919 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen

- DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung - Wartung, Inspektion, Instand-setzung und Verbesserungen

- Richtlinie zur Planung, Ausführung und Pflege von Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen, FLL e.V.

- Empfehlungen für die Planung, Installation und Instandhaltung von Bewässerungsanlagen in Vegetationsflächen“ – FLL-Schrift August 2010

- Hinweise für die Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den Eigentümer/ Verfügungsberechtigten.“ (Mitteilungen des DIBt – Schrift 6/2006)

## Pflanzen

Zur bodengebundenen Fassadenbegrünung können selbstklimmende und gerüstkletternde Pflanzen sowie spalierbare Gehölze verwendet werden.

Selbstklimmende Pflanzen (Selbstklimmer) haften direkt auf Bauwerksoberflächen und breiten sich dort i.d.R. fächerförmig aus. Die Fachliteratur widmet sich intensiv ihrer Eignung und ihren Verwendungsmöglichkeiten zur Fassadenbegünung. Trotzdem werden folgende Aspekte in der Praxis auffällig häufig vernachlässigt:

- Bei schlechter Haftung z.B. wegen der Oberflächenbeschaffenheit von Fassaden werden Stützkonstruktionen notwendig

- Selbstklimmer bewachsen solche Einrichtungen – auch wenn diese baugleich mit Kletterhilfen für Gerüstkletterpflanzen sind - i.d.R. nicht selbständig

- Selbstklimmende Kletterpflanzen müssen meist durch regelmäßigen Schnitt am Bewuchs sensibler Bereichen und Einrichtungen gehindert werden

- Selbstklimmer werden mittels gebräuchlicher Stützkonstruktionen i.d.R. nicht am Bewuchs sensibler Bereiche gehindert.

- Die Haftorgane der Selbstklimmer reißen mit zunehmender Triebdicke ab. Dadurch treten bei älteren Pflanzen Ablösungen und Lastumverteilungen auf.

Gerüstkletternde Pflanzen – speziell Schlinger und Ranker - wachsen entlang geeigneter Strukturen selbstständig aufwärts. Die Kletterstrategie der Spreizklimmer ist mehr dem Wuchs innerhalb räumlicher Strukturen (Sträuchern) angepasst. Ihre Ausbreitung an flächigen Kletterhilfen benötigt gelegentliche Hilfestellung z.B. durch Einstecken.

Die Ausbreitung der Gerüstkletterpflanzen ist im Prinzip durch ihre Kletterhilfen begrenzt. Sie benötigen dennoch periodische Schnittmaßnahmen für bessere Funktion und optische Wirkung.

Spalierbare Gehölze sind Sträucher oder Bäume, die mittels pflegerischer Maßnahmen (regelmäßiger Schnitt und Fixierung an Fassade oder Hilfskonstruktion) zu flächiger Ausbreitung erzogen werden können. Anders als Kletterpflanzen bieten sie teilweise keinen wirksamen Regenschutz und bilden ein „baumstatisch“ wirksameres Gerüst aus.

Technische Komponenten der bodengebundenen Fassadenbegrünung

Kletterhilfen und Spaliere o.ä. Stützkonstruktionen für Pflanzen

Kletterhilfen sind lichte, vorzugsweise netz- oder gitterartige Strukturen, an denen schlingende, rankende oder spreizklimmende Pflanzen (Gerüstkletterpflanzen) mittels ihrer natürlichen Kletterstrategie möglichst ohne menschlichen Eingriff optimalen Halt entwickeln. Gut geeignete Netz- oder Gitterstrukturen bestehen aus einander kreuzenden Drähten, Seilen oder schlanken Rundrohren und/oder –stäben, die kraftschlüssig miteinander verbunden sind.

Spaliere u.ä. Stützkonstruktionen dienen der Leitung und Erziehung spalierbarer Gehölze durch pflegerisches Einstecken oder Anbinden von Zweigen/Ästen oder der mechanischen Stützung/Sicherung selbstklimmender (haftender) Kletterpflanzen an Fassaden. Die Anforderungen an pflanzengerechte Ausführungen von Spalieren u.ä. sind vergleichsweise gering, da sie keinen Kletterstrategien entsprechen müssen. Daher sind hierfür auch drei- und mehreckige „Profile“ (Leisten, Latten, Balken, T-Profile usw.) gut verwendbar.

Befestigungsmittel; Verankerungen, Halter und Zubehör,

Verankerungen (Anker) sind jene Elemente der Befestigung, die fest (kraftschlüssig) in das Tragwerk eines Bauwerkes eingesetzt werden und danach hinlänglich belastbare Fixpunkte für wandaußenseitige Befestigungsmittel (Halter) darstellen. Zur Verankerung sind i.d.R. handelsübliche Dübel und Schrauben und/oder eingeklebte, bzw. eingemörtelte Ankerstangen oder Anschlussbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden. Ausnahmen aufgrund Geringfügigkeit auftretender Lasten sind möglich.

Ggf. muss bei der Auswahl geeigneter Anker die Durchdringung nichttragender, bzw. nicht belastbarer Schichten der Fassade (Bekleidung, Dämmung, Luftschichten) berücksichtigt werden. Dazu können entsprechend verlängerte Anker und/oder  stützende Abstandsbauteile aus hierfür zulässigen Werkstoffen eingesetzt werden. Definitionsgemäß zählen solche Abstand- oder Sockelbauteile zur Verankerung.

Als Halter gelten alle nach Einbau sichtbaren Bauteile (Abstandhalter, Konsolen usw.) die zur Montage von Kletterhilfen, Spalieren o.ä. Stützkonstruktionen im benötigten Wandabstand (siehe unten) oder von Pflanzgefäßen erforderlich sind. Halter stellen die kraftschlüssige Verbindung zwischen Verankerungen (Ankern) und Kletterhilfen usw. oder ggf. deren Zubehör dar. Halter können je nach Bauart einfach, zweifach oder mehrfach verankert werden.

Zubehör im Sinne dieser Empfehlungen sind Bauteile, die konstruktionsbedingt unverzichtbarer Bestandteil einer Kletterhilfe oder eines Spaliers o.ä., aber nicht als (abstandgebender) Halter oder Verankerung (wie vorstehend beschrieben) anzusehen sind. Zum Zubehör zählen beispielsweise Verbindungsklemmen und Spanneinrichtungen.

Dimensionierungsaspekte

Die Verankerungselemente nehmen alle Konstruktions- und Zusatzlasten auf. Diese setzen sich zusammen aus

- Eigengewicht der Kletterhilfen, ihrer Befestigungs- und Verbindungselemente und ihres Bewuchses

- Lasten aus Windsog und –druck, ggf. unter Berücksichtigung von durch Wind und Regen induzierte Schwingungen,

- maximal zu erwartenden witterungsbedingten Zusatzlasten (Nässe, Schnee, Eis)

- ggf. Lasteinflüsse durch konstruktionsbedingte und/oder aus oberirdischem Dickenwuchs des Fassadenbewuchses resultierenden Zug- oder Biegespannungen

Bei der Dimensionierung von Befestigungsmitteln und Kletterhilfen ist zu berücksichtigen:

- Der Abstand der Kletterhilfe bzw. einer Stützkonstruktion vom Tragwerk (sichtbarer Wandabstand zuzüglich der Dicken evtl. durchdrungener Bekleidung, Wärmedämmung, Hinterlüftungsräume), also die gesamte Kraglänge der Befestigungen und deren Belastungsfälle (i.d.R. Biegung/Schub).

- Eine Mitbeanspruchung von Außenwandbekleidungen durch die Befestigung (Anker oder Halter) technischer Begrünungskomponenten ist nicht zulässig.

- Die dauerhafte Vermeidung von Mängeln oder Schäden an Bauwerken und ggf. Kletterhilfen durch sekundären Dickenwuchs kletternder Pflanzen kann nur durch Pflegemaßnahmen (Schnitt, Leitung und Verjüngung) erreicht werden. Diese Maßnahmen sind Bestandteil jeder fachgerechten Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen!

Wandabstand von Kletterhilfen, Spalieren und ähnlichen Stützkonstruktionen für Pflanzen und Länge des Kragarmes:

Als Wandabstand wird das lichte Maß zwischen Kletterhilfe, Spalier o.ä. und der Wand- bzw. Fassadenoberfläche bezeichnet. Er richtet sich zwingend nach den zu erwartenden Triebdurchmessern und sollte zusätzlich artspezifischen Wuchsmerk-malen und anderen praktischen Aspekten Rechnung tragen.

Die Summe von Wandabstand und Gesamtdicke nicht belastbarer Außenwand-schichten ergibt die Kraglänge der Befestigungen, die zur Dimensionierung von Verankerungen zugrunde gelegt werden muss.

Werkstoffe zur Herstellung von Kletterhilfen und Zubehör

Nichtrostender Stahl gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z–30.3-6 vom 20.04.2009 [1] des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt); Berlin

alternativ

- feuerverzinkter Stahl nach DIN EN ISO 1461 in Verbindung mit DASt Richtlinie 022,

- Stahlsorten nach DIN EN 10025 in Dicken von mindestens 3 mm mit einem Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944-5

- GFK-Profile nach EN 13501 – 1 (B1) – mit vorliegendem Verwendbarkeitsnachweis

- Aluminiumlegierungen nach DIN 4113-1 mit A1 EN 1999-1-1 oder EN 1999-1-4. Bei Dicken unter 1,6 mm ist ein Korrosionsschutz nach DIN V 4113-3 oder DIN EN 1090-3 erforderlich; Aluminiumbauteile dürfen direkt auf Betonbauteilen angebracht werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Feuchte zwischen die Bauteile gelangen kann;

- Holzarten nach DIN EN 305-2, über 25 Jahre Lebensdauer, Härteklasse I.

- Heimisches Hartholz: Robinie (Robinia pseudoacacia, europ. Scheinakazie).

- Tropische Harthölzer aus nachhaltigem Anbau, z.B. mit FSC- Zertifizierung (Forest Stewardship Council A.C., seit 1996) :

  - Bilinga (Nauclea diderrichii),

  - Doussié (afrikanische Afzelia pachyloba), Ipê (Tabebuia serratifolia),

  - Louro Vermelho (Ocotea rubra).

- Thermohölzer und Holzverbundwerkstoffe, nur nach ausgewiesener Gleichwertigkeit

- Weitere – für die Verwendung geeignete -  Werkstoffe die EN 13501-1 (B1) entsprechen - mit vorliegendem Verwendbarkeitsnachweis

Pflanzgefäße

Pflanzgefäße können Pflanzstellen im Erdreich (nur bedingt) ersetzen.

In der Praxis hat sich erwiesen, dass Pflanzgefäße, in denen Kletterpflanzen wachsen, unabhängig von ihrem Volumen an ein Versorgungssystem angeschlossen werden sollten.

Dauerhafte Fassadenbegrünung aus Pflanzgefäßen erfordert mindestens :

    - Geeignete Pflanzgefäße (Größe, Formstabilität, Frost- und Witterungsbeständigkeit, Wärmedämmung)

    - Ein Versorgungssystem mit Wartung und Instandhaltung

Hinweis: Ggf. benötigte Pflanzgefäße mit Wandbefestigung und/oder Ver- und Entsorgungssystemen können gemäß den jeweiligen Leistungsbeschreibungen für  „wandgebundene Begrünung“ ausgeschrieben werden.

Bodenvorbereitung / Substrate für Pflanzstellen bzw. Pflanzgefäße

Um den natürlichen Standorten der meisten Kletterpflanzen im Wald bzw. am Waldrand gerecht zu werden, muss der Oberboden bzw. das Pflanzsubstrat dauerhaft strukturstabil und humusreich sein sowie einen optimalen Wasser- und Lufthaushalt aufweisen.

Der im Bereich von Außenwänden i.d.R. angeschüttete Unterboden ist auf Eignung und gute Durchwurzelbarkeit zu prüfen. Staunässe und kapillarbrechende Schichten sind dauerhaft zu vermeiden. Wenn anders keine nachhaltige Bodenverbesserung erzielt werden kann, ist ein Bodenaustausch in angemessenem Volumen (mindestens 1 m³) vorzunehmen.

Hinweise zum thermischen Widerstand der Verankerungs- und Befestigungselemente [2] [3]

Neubau: Einbeziehung der Wärmeverluste aufgrund Fläche und Wärmeleitung von außenseitigen Befestigungsmitteln (Haltern) und ggf. Kletterhilfen (beides potenzielle „Kühlkörper“) sowie dem Wärmedurchgangskoeffizienten ihrer Verankerung in die U-Wert-Ermittlung des Gebäudes.

Nachträglicher Einbau: Mitteilung über eventuelle Wärmeverluste durch mögliche punktuelle Wärmebrücken an der Betreiber / Verfügungsberechtigten/ Auftraggeber

Hinweise zum Blitzschutz

Bei Einsatz elektrisch leitender Kletterhilfen, Spaliere oder ähnlicher Stützkonstruktionen ist die Herstellung eines Anschlusses an die Erdung des Gebäudes erforderlich. [4]

Hinweis zu Anschlagpunkten für Arbeitsgerüste

Zur Gerüststellung (DIN 4420) sind Anschlagpunkte für Gerüstverankerungen dauerhaft und wieder auffindbar herzustellen (DIN 4426).

Die Positionen der Anschlagpunkte sind entsprechend zu dokumentieren und zu markieren. Bei Planung und Ausführung sämtlicher Überdeckungen ist die o.g. Vorschrift zu berücksichtigen. Vorhandene Anschlagpunkte, deren Funktion z.B. durch Anbringung von Kletterhilfen beeinträchtig wird, sind im geeigneter Weise zu ersetzen.

[1] Erhältlich als Sonderdruck 862 bei www.edelstahl-rostfrei.de

[2] DIN 4108-6 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden – Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und Jahresheizenergiebedarfs

[3] DIN 4108 Beiblatt 2 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden – Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele

[4] DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Blitzschutz, Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen

Projektbeschreibung

Je nach Umfang der Begrünungsmaßnahme zu verwenden.

Die hier gelisteten Angaben können bei Bedarf auch direkt in den jeweiligen Positionen der Leistungsbeschreibung gemacht werden.

Beschreibung der Baumaßnahme und der Baustelle

Beschreibung der Baumaßnahme: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Beigefügte Planunterlagen: ........................................................................................ Beschreibung der Baustelle Lage : .......................................................................................................................... Erreichbarkeiten: ......................................................................................................... Befahrbarkeit der Montagestellen vor und nach Fertigstellung..... .............................. ..................................................................................................................................... Lagermöglichkeiten...................................................................................................... Stromversorgung.......................................................................................................... Wasserversorgung....................................................................................................... Sonstige Baustelleneinrichtungen................................................................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Detailbeschreibung der Außenwand-/Fassadenkonstruktion(en) von Tragwerk nach außen, ggf. durch Detailpläne ergänzen. Je nach Art und Umfang der auszuschreibenden Fassadenbegrünung kann – insbesondere bei einfachen Wandaufbauten - deren Beschreibung auch entsprechend der folgenden Vorlage im beschreibenden LV-Text zur Verankerung von Kletterhilfen (Pos. 01.01.100 ff, „Anker“) erfolgen.

Gebäude: ......................................(ggf. alle) ............................................................. Gebäudeseite: ...............................(ggf. alle) ............................................................ Genaue Montageposition: ........................................................................................... Tragwerk Baustoff: ...................................................................................................................... Dicke: ............... Nicht tragfähige / nicht belastbare Außenschichten Schicht 1 Funktion: ................................, Baustoff.......................................... Dicke ............mm Schicht 2 Funktion: ................................, Baustoff.......................................... Dicke ............mm Schicht 3 Funktion: ................................, Baustoff.......................................... Dicke .............mm Schicht 4 Funktion: ................................, Baustoff.......................................... Dicke .............mm Gesamtdicke nicht belastbarer Außenschichten ......... mm Besonderheiten Z.B. Sockel oder Gesimse im Bereich der Begrünung in anderer Ausführung wie vorstehend beschreiben und Versprungmaß und –richtung angeben. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..............................Erforderlichenfalls für weitere Montagepositionen,..................................... ..................................Gebäudeseiten und Gebäude ergänzen...............................................

| Angaben zu Wind-/Strömungsverhältnissen am Bauwerk / an den Bauwerken Dieses Blatt ist nicht erforderlich, wenn die auszuschreibenden Kletterhilfen einer Lastklasse (siehe Anhang) zugeordnet werden können. |
| --- |
| Hinweise zur Windlastberechnung Windzone Geländekategorie Höhe über NN Gebäudehöhe über OK Gelände bis Detailangaben zu Windverhältnissen der einzelnen Begrünungsstandorte Gebäude_____________________________ Gebäudeseite _________________________ im Höhenbereich Winddruck mit einem Flächenanteil von Windsog im Bereich A mit einem Flächenanteil von Windsog im Bereich B mit einem Flächenanteil von Windsog im Bereich C mit einem Flächenanteil von Ggf. Angaben zu Windverhältnissen weiterer Gebäudeseiten wie oben Ggf. Angaben zu Windverhältnissen weiterer Gebäude wie oben | ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ....................... kN/m² ................% ....................... kN/m² ................% ....................... kN/m² ................% ....................... kN/m² ................% ....................... kN/m² ................% |

##### Empfehlungen zur Ausschreibung von bodengebundenen Fassadenbegrünungen

Teil 1

Technische Leistungen am Bauwerk

Nicht benötigte Positionen bitte auslassen bzw. streichen

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00. 00.0100 00.0200 00.0300 00.0400 00.0500 | INHALT Baustelleneinrichtung Kletterhilfen, Spaliere Bodenvorbereitung/Substrate für Gefäße Pflanzgefäße Pflanzung Versorgungsanlage Fertigstellungspflege Unterhaltung und Wartung Entwicklungspflege Stundenlohnarbeiten und Geräte Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten … Baustelle vorhalten Dauer: ............... Baustelle räumen… Einrüstung/Gerüststellung nach DIN 4420 und DIN 4426 Höhe: ................m Länge: …………..m Tragfähigkeit:…………….kg Wandabstand:..................cm Hubsteiger/andere Steighilfe Art:............................................................... Höhe: ................m Seitliche Auslegung max.........m Besondere Anforderungen:.......................... Dauer………. Tage SUMME Titel 00 – Baustelleneinrichtung: | 1 1 1 …… ......... | Psch. Psch. Psch. m² Tage |  | ….......... |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 01. 01.0100 | Kletterhilfen/Spaliere Lieferung von Kletterhilfe(n) /Stützkonstruk-tion(en) mit Zubehör, Haltern und Ankern Statische Anforderungen:.................................. Anordnung/Details gem. Systembeschreibung und Zeichnung Nr…. Kletterhilfe/Stützkonstruktion aus Werkstoff(en): ……………………………............................. Korrosionsschutz:...................Farbe:...... (RAL) Außenmaße: …….cm breit x ………cm hoch. Anordnung oder Feldform: ....z.B. rechteckig........ Abstände waagerecht: ..... cm / senkr. ....... cm bzw. Gittermaße: ..….cm breit x ……cm hoch. Profilart(en)/-form(en): ....z.B. Rundrohr............... Durchmesser/Profilabmessungen: .............mm. Fabrikat/Hersteller:....................................... dazu satzweise Zubehör (Klemmen, Spanner u.ä.) Artikelbezeichnung:……..………................ Artikelbeschreibung:…………….………..... Anzahl ….. pro Kletterhilfe (= 1 Satz) Fabrikat/Hersteller: .................................... Halter (Abstandhalter Konsolen o.ä) zur Befestigung im Wandabstand …. mm, Artikelbezeichnung:…………...…............... Artikelbeschreibung:………………..…….... inkl. aller erforderlichen Kleinteile und Hilfsmittel Anzahl ….. pro Kletterhilfe (= 1 Satz) Fabrikat/Hersteller..................................... Anker (Verankerungselemente erforderlichen-falls mit bauaufsichtlicher Zulassung) Artikelbezeichnung:……………….........…. Artikelbeschreibung:…………….…..…...... inkl. aller erforderlichen Kleinteile/Hilfs-mittel Anzahl ….. pro Kletterhilfe (= 1 Satz) Fabrikat/Hersteller:..................................... Hinweise: Je nach entworfener Konstruktion oder verwendetem System sind ggf. Ergänzungen der benötigten Komponenten erforderlich. |  |  |  |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 01.0200 01.0300 | Falls das Vorblatt „Detailbeschreibung der Au-ßenwand-/Fassadenkonstruktion“ nicht beige-fügt ist, müssen diese Angaben hier erfolgen. Summe Position 01.0100 komplett Hinweis: Jede Kletterhilfe mit andersartiger Größe, Struktur oder Werkstoff oder Zubehör oder anderer Anbringungsweise (Wandabstand/ Befestigungsmittel) ist komplett als gesonderte Position (01.0101 ff) zu beschreiben. Montage/Anbringung der Kletterhilfen wie vorstehend unter Pos.01.01.100 (bis Pos, 01.01.1xx) bezeichneten Elemente/Bauteile inkl. Abdichtung von Durchdringungen gemäß beiliegendem Plan und Herstellerangaben Abstand zum Boden/Pflanzgefäß ..... cm (ggf. Positionen und Anbringungshöhen auflisten) Anschluss von elektrisch leitenden Kletterhilfen /Stützkonstruktionen an die Erdungsanlage nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Blitzschutz Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen Lieferung und Einbau des erforderlichen Erdungsmaterials inkl. Drähten/Leitungen, Anschlussklemmen und Befestigungsmitteln Mittlere Anschlusslänge …………… m Summe Titel 01 - Kletterhilfen/Spaliere: | ....... ....... ....... | Stück. Stück Stück | .......... .......... .......... | ............. |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 02. 02.0100 02.0200 02.0300 02.0400 02.0500 02.0600 | Bodenvorbereitung oder/und Substrate für Pflanzgefäße Unterboden profilgerecht abtragen, fördern und an anderer Stelle einbauen. Abtragsdicke ….cm. Bodenkl. 3-5 DIN 18300 Förderweg … m bis …. m. Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Auflockern des Baugrundes vor Auftrag der Vegetationsschicht, kreuzweise durch Untergrundlockerung, Tiefe 40 cm. Steine ab 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, zur Abfuhr auf Haufen setzen. Auflockern des Baugrundes von Hand wie vorbeschrieben, Tiefe 20 cm Ausführung in Handarbeit Untersubstrat entsprechend FLL-Richtlinie Pflanzgrubenbauweise 2 – überbaute Pflanzgrube1 liefern und einbauen. Angebotenes Substrat …………. Typ…….. Hersteller……………. Vegetationstragschicht/Pflanzsubstrat gem. FLL-Richtlinie für Fassadenbegrünungen liefern und einbauen. Angebotenes Substrat …………. Typ…….. Hersteller……………. Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe: 4 cm. Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 5 cm unter OK Fertighöhe . Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen. Summe Titel 02 Bodenvorbereitung / Substrate für Pflanzgefäße: | ....... ....... ....... ....... ....... ....... | cbm qm qm qm cbm cbm | ......... ......... ......... ......... ......... .......... | ............ |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 03.0100 04. 04.0100 04.0200 04.0300 | Pflanzgefäße Lieferung und Aufstellung von Pflanzgefäßen zur stehenden Verwendung gem. beiliegenden Plänen und Herstellerangaben Werkstoff: .................................................. Form:.......................................................... Abmessungen:........................................... Weitere Anforderungen:............................. System/Modell: ........................................ Hersteller : ........................................ o.glw. Summe Tiltel 03 Pflanzgefäße: Versorgungsanlage für Pflanzstellen und/oder Pflanzgefäße Planung der Versorgungsanlage, einschl. Erstellen eines Bau- und Montageplanes für die Leitungssysteme von Versorgung sowie sonstiger Medien und Revisionszeichnung(en). Dafür erforderliche Unterlagen (Grundriß-, Geschoßpläne, Ansichten, Medienpläne, etc. sowie weitere für die Planung erforderliche Angaben )werden bauseits in den Formaten dwg, pdf, Print bereitgestellt. Hinweis: Bei Verwendung unterschiedlicher Leitungsdurchmesser ist das Leistungsver-zeichnis um entsprechende Positionen zu erweitern. Gleiches gilt für etwa benötigte andere Bauteile und Ausstattungselemente als genannt. Bewässerungsleitungen liefern und montieren, hier Druckrohrleitung einschl. erforderlicher Befestigungen und Fittings Material:…………………………………… Durchmesser:…………………………….. Bezugsquelle:…………………………….. Bogen 90° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren | ....... ........ ....... ....... | Stück Stück Stück Stück | .......... .......... .......... ......... | ............. |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 04.0400 04.0500 04.0600 04.0700 04.0800 04.0900 04.1000 04.1100 04.1200 | Bogen ….° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Abzweig 45° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Abzweig 90° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Formstück.......... zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Art/Bauteil:…………………………… Tropfrohrleitung liefern, montieren und an vorbeschriebene Druckrohrleitung anschließen; einschl. erforderlicher Befestigungen und Kleinteile Typ:……………………………….....………... Material:………………………….....………… Durchmesser:………………….....………….. Bezugsquelle:…………………….....……….. Formstück .................... zu Tropfrohrleitung (vorstehend) liefern und montieren Art/Bauteil:…………………………… Zisterne/ Tank liefern, aufstellen und anschließen an die Bewässerungsleitung Verwendungszweck:…………………………. Typ: .............................................................. Fassungsvermögen: (l)................................. Tankgröße: (LxBxH) ..................................... Bezugsquelle:…………………………………. Pumpe Tank liefern, aufstellen und anschließen. Verwendungszweck:…………………… Leistung: ...................................................... Hersteller: ………………………….…………. Typ :………………………………...…………. Filter liefern und einbauen. Verwendungszweck:…………………………. Leistung: ...................................................... Hersteller :…………………………….………. Typ :……….…………………………..………. | ........ ........ ........ ........ ......... ......... ........ ......... ......... | Stück Stück Stück Stück m Stück Stück Stück | ........... .......... .......... ........... .......... .......... .......... .......... .......... |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 04.1300 04.1400 04.1500 04.1600 04.1700 04.1800 | Steuer- und Kontrollstation gem. Planung und Funktionsbeschreibung liefern, montieren und anschließen; einschließlich aller erforderlichen Ventile, Sensoren und sonstiger Messgeräte Testlauf der Versorgungsanlage einschl. Einstellung und Justierungen durchführen. Benötigte Betriebsstoffe werden bauseits gestellt. Bauteil ............................… Reserveposition) liefern und montieren, Material:………………………………….……… Durchmesser:…………………………….…….. Hersteller :…………………………………...…. Typ :……….……………………………....……. Kabelschutzrohr für Elektro- und Datenleitungen liefern und montieren, einschl. erforderlicher Befestigungen und Kleinteilen Material:………………………………………… Durchmesser:………………………………….. Hersteller :…………………………………..…. Typ :……….…………………...………………. Elektroleitung liefern, einbauen und anschließen Material:……………………………….………… Durchmesser:……………………….………….. Hersteller :……………………………...………. Typ :……….……………………....……………. Datenleitung liefern, einbauen und anschließen Material:………………………………………… Durchmesser:………………………………….. Hersteller :……………………….…..…………. Typ :……….………………………....…………. SUMME Titel 04 – Versorgungsanlage: | ......... ......... ......... ......... ....... ....... | Stück Stück Stück Stück m m | .......... .......... .......... .......... .......... .......... | ............. |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Men- ge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 05. 05.0100 05.0200 05.0300 | Pflanzung Allgemeine Regelung für die Pflanzenlieferung: Gehölze und Stauden müssen den jeweiligen Gütebestimmungen der FLL, Blumenzwiebeln, -bulben und –knollen sowie den dafür gelten-den Qualitätsnormen nach EG-Verordnung entsprechen. Die Pflanzen sind nach Gattung, Art und Sorte gemäß Pflanzenliste zu liefern. Ersatzlieferungen werden nicht akzeptiert. Pflanzen, die nach Austrieb oder Blüte als Fehllieferungen herausstellen, sind vom AN kostenfrei zu ersetzen. Pflanzenlieferung lt. beiliegender / nachfol-gender Liste Art/Sorte Stückzahl ............................................................ .........(Liste kann beigefügt werden)........... ............................................................ ............................................................ Summe Pflanzenlieferung Vorbemerkung Pflanzarbeit: Die Arbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. Ein Nach-weis über die Qualifikation ist zu erbringen. Bei Kletterpflanzen sind neben den in der DIN 18916 beschriebenen Arbeiten die Triebe fächerförmig zu der zu begrünenden Fläche zu leiten und/oder artgerecht an der Kletterhilfe zu verteilen und zu befestigen. Übersteigt die Anbringungshöhe von Kletterhilfen die Höhe der vorgesehen Pflanzen, sind provisorische (verrottende oder entfernbare) Aufleitungen zu schaffen. Pflanzarbeit Kletterpflanzen Solitär im Container, Höhe .............. Pflanzarbeit Kletterpflanzen ab 2 Tr. im Container, Höhe ............ | ........ ........ ........ | Stück Stück Stück | ........... .......... ............ |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Men-ge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 05.0400 05.0500 05.0609 05.0700 05.0800 05.0900 05.1000 06. | Anlage temporärer Aufleitungen für Kletter-pflanzen an hoch hängende Kletterhilfen (vgl. Position 01.200) mittels .......(z.B. Natur-faserseilen/Stäben)...... Durchmesser ..... mm. Je Pflanze sind ..... Aufleitungen zwischen Boden/Pflanzgefäß und Kletterhilfe aufgefächert anzubringen. Anbringungsweise:........................................... Pflanzarbeit sonstige Gehölze, Solitär mDB oder i.C, Höhe ............... Pflanzarbeit sonstige Gehölze im Container, Höhe .................. Pflanzarbeit Stauden, Gräser, Farne mTB Pflanzarbeit Blumenzwiebeln, Bulben oder Knollen Pflanzstellennachbearbeitung, einebnen, lockern und säubern nach Pflanzung Mulchen der Pflanzflächen mit ................................................ Mulchdicke: ............................ cm Summe Titel 05 Pflanzung: Fertigstellungspflege Allgemeine Regelungen: Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG drei Werktage vor Beginn anzuzeigen. Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen. Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge. Mehr- oder Minderleistungen werden zu dem vereinbarten Einheitspreis vergütet oder in Abzug gebracht. | ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ | Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück | ........... ............ ............ ............ ............ ............ ............. | ............. |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 06.0100 06.0200 06.0300 06.0400 | Bei Bedarf einfügen (Beispiele): „Hinweis: Die Ausführung erfolgt unter folgen-den Bedingungen: Im Arbeitsbereich herrscht allgemeiner Geschäfts-/Publikumsverkehr zu folgenden Zeiten......../ Ausführung während der Nacht etc. Verkehrssicherung einschl. ggf. notwendiger Sperrgenehmigung. Aufstellen und räumen der Hinweisschilder, Leitbaken und Absperrschilder nach Verkehrszeichenplan. Anzahl: …………./Jahr (Abrechnung je Arbeitsgang anteilig) Preis für alle Arbeitsgänge p.a. Arbeitsgerüste und Hilfseinrichtungen zu Pflegezwecken wie Hubsteiger, Arbeitsbühnen, Gerüste, Leitern, Seile etc anliefern und räumen. Geeignete Aufstellflächen sind bauseits/ vom AG frei zu halten. Bei Einsatz von Seilklettertechnik müssen bauseits geeignete Anschlagvorrichtungen vorhanden sein. Anzahl: …………./Jahr (Abrechnung je Arbeitsgang anteilig) Preis für alle Arbeitsgänge p.a. Rückschnitt der Vegetation; abgestorbene, verblühte, störende oder zu lang gewordene Pflanzenteile zurückschneiden, ggf. Triebe/Zweige geordnet leiten und fixieren; Fremdaufwuchs entfernen. Anfallendes Material aufnehmen und geordnet entsorgen; incl. Deponiegebühren Anzahl …………/Jahr (Abrechnung je Arbeitsgang anteilig) Preis für alle Arbeitsgänge p.a. Düngemittel liefern und ausbringen Abrechnung nach Lieferschein Düngerart: ................................................... Düngemittel:………………………………….. Hersteller:…………………………………….. | 1 1 1 ....... | psch. psch. psch. kg/Ltr. | ............ ............ ............ ........... |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Men-ge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 06.0500 | Visuelle Kontrolle der Begrünung auf Vitalität sowie evtl. Befall mit Krankheiten Schädlingen sowie sonstige Auffälligkeiten durchführen und Kontrollbericht(e) erstellen. Kontrollberichte sind dem AG innerhalb von 3 Werktagen vorzulegen und ggf. gegenzeichnen zu lassen. Anzahl …………/Jahr Preis für sämtliche Kontrollgänge Abrechnung je Kontrollgang anteilig SUMME Titel 06 -Fertigstellungspflege: | 1 | psch. | ............ | .............. |
| 07. 07.0100 07.0200 07.0300 | Unterhaltung und Wartung Wartung und Pflege des Versorgungssys-tems, sowie aller zugehörigen technischen Anlagen gem. Wartungsplan einschl. Erstellung der Wartungsberichte. Die Wartungsberichte sind vom AG gegenzeichnen zu lassen. Anfallende Reparaturen werden gesondert berechnet. Techniker – Stundenlohn für Besondere Leistungen auf Anforderung und Nachweis Überprüfung der konstruktiven Bauteile Prüfung und Kontrolle der Tragekonstruk-tionen sowie aller technischer Bauteile gem. DIN 31051 und EN 13306. einmal jährlich SUMME Titel 07 – Unterhaltung und Wartung (nur Pos. 07.0100 und 07.0300) | 1 ........ 1 | psch. Std. psch. | ........... ........... ........... | .............. |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Men-ge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 08. 08.0100 08.0200 | Entwicklungspflege Hinweis: Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf …... Jahr(e) nach Abnahme der Leistung. Allgemeine Regelungen: Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG drei Werktage vor Beginn anzuzeigen. Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen. Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge. Mehr- oder Minderleistungen werden zu dem vereinbarten Einheitspreis vergütet oder in Abzug gebracht. Bei Bedarf einfügen (Beispiele): „Hinweis: Die Ausführung erfolgt unter folgen-den Bedingungen: Im Arbeitsbereich herrscht Geschäfts-/ Publikumsverkehr zu folgenden Zeiten......../ Ausführung während der Nacht etc. Verkehrssicherung einschl. ggf. notwendiger Sperrgenehmigung. Aufstellen und räumen der Hinweisschilder, Leitbaken und Absperrschilder nach Verkehrszeichenplan. Anzahl: …………./Jahr (Abrechnung je Arbeitsgang anteilig) Preis für alle Arbeitsgänge p.a. Arbeitsgerüste und Hilfseinrichtungen zu Pflegezwecken wie Hubsteiger, Arbeitsbüh-nen, Gerüste, Leitern, Seile etc anliefern und räumen. Geeignete Aufstellflächen sind bauseits/ vom AG frei zu halten. Bei Einsatz von Seilklettertechnik müssen bauseits geeignete Anschlagvorrichtungen vorhanden sein. Anzahl: …………./Jahr (Abrechnung je Arbeitsgang anteilig) Preis für alle Arbeitsgänge p.a. | 1 1 | psch. psch. | ........... ........... |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Men-ge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 08.0300 08.0400 08.0500 | Rückschnitt der Vegetation; abgestorbene, verblühte, störende oder zu lang gewordene Pflanzenteile zurückschneiden, ggf. Triebe/Zweige geordnet leiten und fixieren, Fremdaufwuchs entfernen. Anfallendes Material aufnehmen und geordnet entsorgen, incl. Deponiegebühren Anzahl …………/Jahr (Abrechnung je Arbeitsgang anteilig) Preis für alle Arbeitsgänge p.a. Düngemittel liefern und in das Versor-gungssystem einfüllen bzw. nach Bedarf ausbringen Abrechnung nach Lieferschein Düngerart: ................................................... Düngemittel:………………………………….. Hersteller:…………………………………….. Visuelle Kontrolle der Begrünung durchführen. Begrünung auf Vitalität sowie evtl. Befall mit Krankheiten, Schädlingen und sonstigen Auffälligkeiten visuell kontrollieren und Kontrollbericht(e) erstellen. Kontrollberichte sind dem AG innerhalb von 3 Werktagen vorzulegen und ggf. gegenzeichnen zu lassen. Anzahl …………/Jahr (Abrechnung je Arbeitsgang anteilig) Preis für alle Arbeitsgänge p.a. Summe Titel 08 - Entwicklungspflege: | 1 ......... 1 | psch. kg/ ltr. psch. | ........... ............ ........... | ............. |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Men- ge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09. 09.0100 09.0200 09.0300 09.0400 09.0500 09.0600 09.0700 09.0800 09.0900 09.1000 | Stundenlohnarbeiten und Geräte Für nicht im Leistungsbeschrieb genannte, aber erforderliche besondere Leistungen gelten die nachfolgend genannten Abrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten. Im Preis enthalten sind die Kosten für Werkzeug, Arbeitsmittel und motorbetriebene Hand-Arbeitsgeräte. Material, sonstige Technik und Leistungen von Nachunternehmern werden, wenn nicht anders vereinbart, zum Nachweis vergütet Ingenieur/ Techniker Garten- und Landschaftsbau Meister Garten- und Landschaftsbau Gärtner FR Garten- und Landschaftsbau Auszubildener/ Lehrling Gärtner in der FR Garten- und Landschaftsbau ab 3. Lehrjahr (für Abiturienten: ab 2.LJ) Hilfskraft bzw. Fachwerker/ Auszubildender 1.-2. LJ, angelernte Hilfskraft für Gartenbau Ingenieur (Bau-/Elektro-/HLS) Meister (Elektro/HLS) Installateur (Elektro/HLS) Hubsteiger, Teleskopsteiger oder Scherenhubwagen Hubhöhe: ………m, seitliche Ausladung bis ...... m bereitstellen. Tagessatz; einschl. Kosten für An- und Abtransport Mobilkran Hubhöhe: ……m Tragkraft (min.)…….to bereitsellen. Tagessatz; einschl. Bedienung und Kosten für An- und Abtransport LKW Kipper 5-10 to NL, incl. Fahrer Fahrzeug und Fahrer stundenweise bereitstellen | ........ ........ ........ ........ ........ ........ ......... ........ ........ ......... | Std. Std. Std. Std. Std. Std. Std. Tag Tag Std. | ……… ……… ………. ………. ………. ………. ………. ……… ………. ………. |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Men- ge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 09.1100 09.1200 | Arbeitsgerüst einschl. aller Sicherungsmaß-nahmen anliefern, aufstellen, über den Bedarfszeitraum vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder abbauen und abtransportieren. Wandhöhe: ….m Wandlänge: ….m Anzahl Etagen: ….Stck. Vorhaltezeit: ….Tage Verkehrssicherung einschl. ggf. notwendiger Sperrgenehmigung, Aufstellung und Räu-mung der Hinweisschilder, Leitbaken und Absperrschilder nach Verkehrszeichenplan vorbereiten und durchführen. Anzahl: …………./Jahr SUMME Titel 09 – Stundenlohnarbeiten | ........ ........ | Tag Tag | ………. ………. | entf. |

ZUSAMMENSTELLUNG

| Titel | Gesamt (€) |
| --- | --- |
| 00 Baustelleneinrichtung 01 Kletterhilfen, Spaliere 02 Bodenvorbereitung/Substrate für Pflanzgefäße 03 Pflanzgefäße 04 Pflanzung 05 Versorgungsanlage 06 Fertigstellungspflege 07 Unterhaltung und Wartung 08 Entwicklungspflege 09 Stundenlohnarbeiten und Geräte Ermittelbare Gesamtsumme | .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. entf. .............. |